INFORMACJA O STANIE GMINY

Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 15 656 ha i zamieszkiwany jest przez 4 221 mieszkańców .

Infrastruktura techniczna w Gminie:

Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy jest zaopatrywany w wodę za pośrednictwem trzech wodociągów grupowych:

 we wsi Szypliszki, gdzie są zatwierdzone zasoby wody w kategorii "B" o wydajności Q = 114 m3/h,

 we wsi Kaletnik o zatwierdzonych zasobach w kategorii "B" Q = 86 m3/h.

 we wsi Podwojponie o zatwierdzonych zasobach w kategorii "B" Q =

92 m3/h.

Poza tymi wodociągami kilka wsi na terenie gminy jest zaopatrywane z wodociągu we wsi Białorogi położonej w gminie Jeleniewo.

Długość sieci wodociągowej ogółem w całej gminie wynosi 118 km i 517 przyłączy.

Z wodociągu w Szypliszkach są zaopatrywane następujące wsie: Szypliszki, Słobódka, Zaboryszki, Dębniak, Pokomsze, Wesołowo, Grauże Stare, Olszanka, Lipniak, Sitkowizna, Szury i Lipowo. Z wodociągu w Kaletniku: Kaletnik, Grauże Nowe, Deksznie, Łowocie, Adamowizna i Wiatrołuża II. Z wodociągu w Podwojponiach: Budzisko, Andrzejewo. Majdan, Kupowo Folwark, Mikołajówka i Aleksandrówka. Z wodociągu w Białorogach zaopatrywane są wsie: Jasionowo, Żubryn, Węgielnia, Bilwinowo i Polule.

Oprócz wymienionych wodociągów, na terenie gminy funkcjonuje jeszcze lokalny wodociąg zaopatrujący wieś Czerwonka.

Poza zasięgiem wodociągów są jeszcze wsie: Białobłota, Postawelek, Kociołki, Dębowo, Becejły, Krzywólka, Głęboki Rów, Jegliniec, Wojponie, Wygorzel, Przejma Wysoka, Przejma Mała, Przejmą Wielka, Rybalnia, Fometka, Klonorejść, Romaniuki i Żyrwiny.

Kanalizacja sanitarna.

Gmina Szypliszki nie posiada scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istnieją tylko jedynie małe oczyszczalnie indywidualne. W miejscowości Budzisko zlokalizowana jest oczyszczalnia dla potrzeb przejścia granicznego bez możliwości przyjmowania ścieków z terenu gminy. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do cieku przepływającego przez granicę w kierunku Litwy. Ponadto na terenie gminy istnieją oczyszczalnie bezobsługowe typu  "Sotralentz" obsługujące szkoły podstawowe w miejscowościach Becejły, Słobódka, Fornetka, Jasionowo, Kaletnik i Zaboryszki, z których ścieki odprowadzane są poprzez ich rozsączkowanie do gruntu oraz oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z filtrem piaskowym i glebowo - roślinnym w  ośrodku wypoczynkowym „Szelment” z odprowadzeniem ścieków rowem do jeziora Szelment Wielki.

W miejscowości Słobódka funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków typu "Hydrocentrum" o przepustowości 150 m3/dobę. Oczyszczalnia wyposażona jest punkt zlewny. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą ciekiem bez nazwy do rzeki Marychy.

Z pozostałych obszarów gminy ścieki sanitarne odprowadzane są bez oczyszczania lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu w szambach, bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych lub wywożone na pola powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo lub rowami otwartymi bez oczyszczania do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych i do gruntu powodując również zanieczyszczenie środowiska.

Istniejąca sieć kanalizacyjna jest niewystarczająca i konieczną jest kontynuacja inwestycji w zakresie uregulowania gospodarki  ściekowej na terenie Gminy.

Gospodarka odpadami stałymi

Na terenie Gminy brak jest systemu selektywnej zbiórki odpadów. Odpady stałe gromadzone są w kontenerach i pojemnikach, a następnie wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa na składowisko lub osobiście tam dostarczane przez mieszkańców. System odbioru śmieci funkcjonuje jedynie na obszarze Szypliszk, Becejł, Kaletnika i Słobódki. Na terenie pozostałych sołectw brak zorganizowanego odbioru i transportu odpadów. Nieczystości są składowane lokalnie w obrębie gospodarstw rolnych lub wywożone na „dzikie wysypiska".

Zaopatrzenie w gaz.

### Gmina nie jest zgazyfikowana

Elektroenergetyka

Energia elektryczna do Gminy Szypliszki jest doprowadzana liniami napowietrznymi średniego napięcia (SN) 20 kV do rozdzielni w Szypliszkach. Stąd linie średnich napięć doprowadzone są do stacji transformatorowych (SN/NN) 20/0,4 kV, z których  liniami napowietrznymi niskiego napięcia zasilani są odbiorcy. W istniejącym rozwiązaniu sieci warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na pewność zasilania. Warunki bezpieczeństwa w dostawie energii elektrycznej w porównaniu z siecią kablową są gorsze.

Drogi

Podstawowym układem komunikacyjnym w Gminie Szypliszki jest i w dalszym ciągu pozostanie układ drogowy. Sieć dróg zapewnia spójność i dostępność komunikacyjną Gminy.

Przez teren Gminy przebiegają następujące kategorie dróg:

1. Drogi krajowe:

- droga krajowa nr 8 Suwałki - Budzisko, przebiegająca przez teren Gminy na długości 20 km.

2. Drogi wojewódzkie:

- droga wojewódzka nr 651 Gołdap - Sejny przebiegająca przez teren Gminy na długości 12 km.

3. Drogi powiatowe

Przez teren Gminy przebiega 10 ciągów dróg powiatowych o łącznej długości 47,35 km.

4. Drogi gminne

Łączna długość dróg gminnych - publicznych wynosi 117 km. Sieć tę uzupełniają drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 50 km.

Wskaźnik gęstości dróg gminnych – publicznych wynosi 52,37km/100 km2 lecz niestety zaledwie 2,8 km to drogi utwardzone.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w 2002 roku na terenie Gminy Szypliszki prowadziło działalność 179 podmiotów gospodarczych, z czego 141 to zakłady osób fizycznych.

Tab. Podmioty gospodarcze według wybranych sekcji EKD.

| Wyszczególnienie | Liczba przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| Ogółem | 179 |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 23 |
| Działalność produkcyjna | 11 |
| Budownictwo | 20 |
| Handel i naprawy | 41 |
| Hotele i restauracje | 9 |
| Transport, składowanie, łączność | 11 |
| Pośrednictwo finansowe | 17 |
| Obsługa nieruchomości i firm | 16 |
| Edukacja | 7 |
| Ochrona zdrowia i opieka socjalna | 6 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna | 15 |

Sytuacja demograficzna

Według danych Urzędu Gminy z końca 2003 roku obszar Gminy zamieszkiwało 4221 osób. Ludność Gminy stanowi 0,34% ludności Województwa Podlaskiego i odpowiednio 11,74% ludności Powiatu Suwalskiego. Powierzchnia Gminy wynosi 15 656 ha i stanowi 12% powierzchni Powiatu Suwalskiego oraz 0,77% powierzchni Województwa Podlaskiego.

W Gminie na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet i jest to wskaźnik nieznacznie niższy od średniego obliczonego dla obszarów wiejskich województwa, który wynosi 97.

Oświata

W roku szkolnym 2002/2003 zadania oświatowe realizowały cztery placówki:

1.      Szkoła Podstawowa w Jasionowie, z 7 oddziałami, do których uczęszczało 94 uczniów.

2.      Szkoła Podstawowa w Becejłach, z 7 oddziałami, do których uczęszczało 71 uczniów

3.      Zespół Szkół w Słobódce, z 14 oddziałami, do których uczęszczało 322 uczniów

4.      Zespół Szkół w Kaletniku, z 10 oddziałami, do których uczęszczało 175 uczniów.

Lokalny rynek pracy

Według danych statystycznych 2002 roku na obszarze Gminy Szypliszki zarejestrowanych było 331 bezrobotnych (w tym 156 kobiet) i było wyższe niż w 2001 roku (wzrost o 26 osób).